DB3210

扬州市地方标准

DB3210/TXXX—2018

清洗保洁服务规范

2018-XX-XX发布

2018-XX-XX实施

扬州市质量技术监督局  发布

目  次

前言	2

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  分类	3

5  服务要求	5

6  服务准备	6

7  服务提供	7

8  服务管理	8

9  服务服务评价与改进	9

附录A(资料性附录)  扬州市清洗保洁服务合同	11

附录B(资料性附录)  高空清洗流程	15

附录C（资料性附录）清洗规程、安全措施及保护措施	16

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由扬州市人力资源和社会保障局提出。

本标准主要起草单位：扬州市家庭服务业协会、江苏龙传奇环境工程有限公司

本标准主要起草人：殷学梅、杨礼想

本标准于2018年5月首次发布。

清洗保洁服务标准

1 范围

本标准规定了清洗保洁服务的术语和定义、分类、服务要求、服务准备、服务提供、服务管理、服务评价与改进。

本标准适用于建筑物、构筑物、设施等场所的清洗保洁服务。

本标准不适用于家居清洗保洁服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/ 440   高处悬吊作业安全技术规程

GB  3608    高处作业分级

GB  19210   空调通风系统清洗规范

JC/T 973    建筑装饰用天然石材防护剂

WS  394   公共场所集中空调通风系统卫生规范

WS/T 395   公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范

WS/T 396   公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范

3 术语与定义

下列术语与定义适用于本文件。

### 3.1清洗保洁服务

通过专业人员使用一定的方法对物体及其表面进行清洗并使物体及其表面达到清洁卫生标准状态的过程，延长物体的使用寿命，使其达到保养保值目的。

### 3.2高处清洗保洁服务

在距坠落高度基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的清洗保洁作业。

### 3.3开荒保洁

一般指新旧建筑物、构筑物交付使用前进行的清洗保洁服务过程。

4 分类

### 4.1日常保洁

日常保洁是指在清洗保洁服务中，每日按清洁服务标准提供持续、有效的作业过程。日常保洁工作由扫、擦、洗等各种作业组成，通过日常保洁可以减少物业装饰材料的自然损坏和人为磨损，延长物业的使用年限，保持物业美观的效果。

日常保洁一般分为室内清洗保洁和室外清洗保洁。

### 4.1.1室内清洗保洁服务

室内清洗保洁服务一般包括

a)	地面清洗保洁；

b)  立面清洗保洁；

c)	顶面清洗保洁；

d)	室内附属设施清洗保洁。

### 4.1.2室外清洗保洁服务

室外清洗保洁服务一般包括：

a)	硬化路面清洗保洁；

b)	停车场清洗保洁；

c)	绿地及绿化带清洗保洁；

d)	室外设施清洗保洁。

### 4.2　专项清洗保洁服务

专项保洁服务一般包括：

a)	开荒清洁保洁服务；

b)	楼宇外立面（外沿）高处清洗保洁作业；

c)	石材翻新、清洗保洁、养护服务；

d)	地毯、沙发、布艺等物体表面清洗保洁、养护服务；

e)	各种材质地面清洗保洁、打蜡、养护服务；

f)	不锈钢养护服务；

g)	水系及水岸公共设施环境清洗保洁服务；

h)  公共交通设施与车辆清洗保洁服务；

i)  中央空调清洗保洁服务；

j)	烟道、管道清洗保洁服务；

k)  洁净室空气净化系统清洗保洁、消毒服务；

l)  家电清洗服务；

m)	其他需专项清洗保洁的服务。

### 4.3特殊场所清洗保洁服务

特殊场所清洗保洁服务一般包括：

- 学校、机关、实验室、工矿企业、科研院清洗保洁服务；

- 宾馆、酒（饭）店清洗保洁服务；

- 大型卖场、超市、商店清洗保洁服务；

- 医院清洗保洁服务；

- 影剧院及大型娱乐场所清洗保洁服务；

- 交通枢纽如机场、码头、清洗保洁服务；

- 工业清洗或化学清洗服务；

- 古建筑或文物清洗服务；

- 室内环境净化服务；

- 其它涉及人身健康安全的特殊场所清洗保洁。

5  服务要求

5.1  服务机构

5.1.1  应是依法成立并取得营业执照，应在经营场所醒目位置悬挂服务标识，包括：相关证照、服务项目、收费标准、规章制度、岗位职责、投诉监督电话等；按照经营范围依法经营、诚信服务。

5.1.2  应具备室内、室外清洗保洁服务的能力和处理清洗保洁过程中突发事件的应急处理能力。提供专项清洗保洁服务及特殊场所清洗保洁服务的应具备相应的资质。

5.1.3  应设有质量、培训、服务等专职管理部门或专职管理人员。有一定数量的专业技术人员以及满足提供服务需要的熟练作业人员。

5.1.4  应定期培训所有员工，包括作业人员、专业技术人员、管理人员，应建立员工档案。

5.1.5  应建立健全规章制度，包括内部管理制度以及保洁的作业质量、操作规范、验收方法及要求等。

5.1.6  应有满足所提供服务必备的清洗保洁设备和工具。

5.1.7  应有完善的售后服务体系并及时处理用户投诉。

5.2  作业人员

#### 5.2.1  要求

#### 5.2.1.1  实名制，遵纪守法，无不良记录。应自觉遵守国家法律、法规和行业、企业的有关规定。

5.2.1.2  清洗保洁作业人员应取得与所服务工作相匹配的职业资格证书，满足服务项目需求。特种作业人员是清洗服务中的高危作业人员。从事高处作业，应具备国家规定的特种作业资格，执证上岗。

5.2.1.3  清洗保洁作业时，应按规程完成操作。

5.2.1.4  应保证清洗保洁从业人员身心健康（高空作业人员要求无恐高症、高血压、精神病、癫痫等疾病，作业前不可饮酒、疲劳工作。）

5.2.1.5  作业时应按规定着装、保持个人清洁、文明用语、礼貌服务。

### 5.3  环境保护

#### 5.3.1  作业用设备、器具及消耗品宜选用符合相关环保要求的。

#### 5.3.2  作业过程中应做好废水、废渣、废气、噪声防控等工作。

#### 废弃物排放和处置应达到国家规定要求。

  - 安全要求

5.4.1  消防安全

应执行国家和本市有关消防安全的法律法规。

    - 操作安全要求

      - 工具设备应定期检查、检修、保养，保持完好状态，特殊工具设备应符合相关安全规定。

      - 应按照使用说明书操作工具设备。

      - 工具设备、器具、药剂等应按属性进行分类管理，确保安全要求。

d） 高处清洗保洁作业前应检查设备、设施、人员防护装置是否处于良好状态，按照高处清洗保洁作业规程操作。

- 应按使用说明使用消毒及清洗等化学药剂。

- 作业时应采取防护措施，设置醒目的安全及作业提示标志。保障作业人员、服务对象、第三者和物品的安全。

g)  对易燃易爆危险物品应设专人妥善保管，出入库和使用情况应有详细记录，交接手续齐全、完整。

    - 财物安全

      - 作业前，应会同服务对象清点和确认作业现场的重要设备、设施和物品，避免丢失和损坏。

      - 作业过程中应采取必要措施，保证财物不受损坏。

6　服务准备

6.1　清洗保洁服务合同

应签订清洗保洁书面服务合同。一般不宜采取口头约定的合同形式，如确有必要，应在作业过程中详细记录，确定约定内容。

6.2　清洗保洁服务方案

#### 6.2.1　应根据合同要求、作业环境，制订完整适宜的清洗保洁服务方案。

#### 清洗保洁服务方案一般包括：

#### a)	服务程序和人员职责；

#### b)	按照质量要求提供的规范化服务；

#### c)	用文字或图表说明服务范围、内容、时间、地点、人员、作业要求等；

#### d)	检查程序和要求；

#### e)	生产安全事故、突发事件的应急处理预案。

6.3　设备设施及用品

#### 6.3.1　应按照合同和服务方案配备设备、设施及用品，由服务对象提供的设备、设施确保其处于完好及安全状态，应做好交接记录。

#### 6.3.2　应在服务现场妥善设置设备、设施的存放、使用场地，明确水电等必要能源的提供方式。

#### 6.3.3　应在现场妥善设置工具、消耗品等用品的存放、使用、配制、消毒场地，确保安全、无污染。

#### 6.3.4　组织作业人员对重要设备、设施、工具的使用做详细的自查、自检。

#### 6.3.5　应为作业人员提供必要的工作服、安全防护等用品。

#### 6.3.6　应在现场妥善设置作业人员工作、休息、更衣的场所。

6.4　配备作业人员

#### 6.4.1　应按照清洗保洁合同和服务方案配备足够的人员，其组成结构能够满足服务要求。

#### 6.4.2　应根据清洗保洁合同和服务方案要求对配备作业人员进行健康检查、专项培训和考核。

## 7　服务提供

7.1　作业

7.1.1　准备作业要求

准备作业应符合以下要求：

a)	上岗服务时应统一着装、佩戴工牌号，规范服务；

b)	按照操作规范要求携带并检查作业物品、工具、设备是否能正常使用，必要时穿戴安全防护用品；

c)	了解作业现场服务需求，确认作业现场，对作业现场可能影响安全作业的环境因素进行辨识，判断是否能进场作业，若进场作业，应按安全操作要求做好安全、技术准备，保证自身与客户安全，施工场地带好安全帽，高空系好安全带，特殊释剂带好胶手套；

d)	设置安全及作业提示标志。

#### 7.1.2实施作业要求

实施作业应符合以下要求：

a)  作业物品应归类使用，作业工具应保持清洁或做消毒处理；

b)  应根据污渍及被污染物的种类选择相应的工艺；

c)  除尘作业应使用适宜的工具和用品，避免扬尘污染；

d)  实施作业时应避免造成人员伤害和环境污染，若发现事故隐患、物品损坏等异常现象，应及时汇报，妥善解决；

e)  特殊场所保洁应符合疾病预防、公共卫生等有关规定；

f)  应维护被服务单位的正常生活工作秩序，遵守工作纪律，不从事与工作无关的事情，不带与工作无关人员进入服务现场，按时保质地完成清洁工作，离开服务现场应通知被服务对象；

g)  病媒生物防制作业时应做好自身防护，并采取措施防止他人受到伤害；

h)  妥善处理作业后的废弃物、病媒生物尸体，并符合国家强制性要求；

i)  绿地清洗保洁作业时，应尽量减少对植物的踩踏，所用物品、工具不应伤害植物；

j)  水系清洗保洁作业时，应避免污染水质，所用设备、器具应有防水功能，避免事故发生；

k)  石材清洗养护服务应符合JC/T 973建筑装饰用天然石材防护剂；

l)  厨房排油烟系统保洁作业应符合有关食品卫生安全、防火安全规定；

m)  公共场所集中空调通风系统的清洗应符合GB 19210的要求；

n)  高处保洁作业应符合DB12/440的要求；

o)  其他专项服务应满足合同约定及行业标准的要求。

### 7.2  作业质量

#### 7.2.1  室内清洗保洁作业质量

室内清洗保洁作业质量应符合以下要求：

- 地面清洁，无垃圾、杂物，无污渍，无积水和积尘，无死角无化学损伤；

- 立面清洗保洁无积尘、无污渍；

- 装饰物、镜面、家具及设施表面干净、整洁，无积尘、无污渍、目视无水印、手印；

- 卫生间空气清新，无异味。洁具无水锈、无化学损伤，无污垢、尿碱；

- 废弃物收集容器及时倾倒，外部清洁干净；

- 其他专项服务应满足合同约定及行业标准的要求。

#### 7.2.2  室外清洗保洁作业质量

室外清洗保洁作业质量应符合以下要求：

a)  硬化路面和停车场无废弃物、无明显积水和污染物；

b)  绿地及绿化带无废弃物；

c)  水系无漂浮及积存杂物；

d)  室外设施表面无污垢。

#### 7.2.3  专项清洗保洁作业质量

专项清洗保洁作业质量应符合以下要求：

a)  石材清洗和养护质量应符合JC/T 973的标准要求；

b)  建筑物、构筑物外立面（外沿）清洗后表面保持色泽均匀，无明显污染物；

c)  烟道、油烟管道、管道清洗保洁服务，应符合有关卫生、防火安全规定；

d)  公共场所集中空调系统清洗的质量应符合GB 19210的要求；

e)  工业通排风系统的清洗保洁服务，应符合防爆要求；

f)  集中空调通风系统的清洗保洁、消毒服务应符合GB 19210、WS 394、WS/T 395、WS/T 396的

要求；

- 其他专项清洗保洁作业质量应符合国家和行业有关法规和标准的要求。

#### 7.2.4  特殊场所清洗保洁作业质量

特殊场所清洗保洁作业质量应符合国家和行业有关法规和标准的要求。

## 8  服务管理

### 8.1  服务管理环节

服务管理应为全过程管理，分为服务前期管理、服务过程管理、质量验收管理、服务评价与改进管理等几个环节。

### 8.2  服务质量检查

### 应按照合同约定服务方案、操作规范检查清洗保洁服务质量。

#### 8.2.1  方式

可采取定期检查或不定期抽查，普查、专项检查的方式进行。

#### 8.2.2  检查内容

#### 一般应包括：

- 合同约定、服务方案、操作规范的执行情况；

- 作业人员的礼仪、行为和劳动纪律的遵守情况；

- 人员配置及培训情况；

- 作业质量情况；

- 作业中环境保护情况；

- 售后服务及投诉情况。

#### 8.2.3  安全专项检查

应定期进行下列生产安全情况的专项检查：

- 服务准备期间的设备设施及用品的安全性能检查；

- 准备作业时的安全防护用品、装置、作业提示标志设置检查；

- 对作业现场可能影响安全作业的环境因素进行辨识，判断是否能进场作业，若进场作业，应按安全操作要求做好安全、技术准备和防护检查；

- 实施作业中用水、用电安全，高处清洗保洁作业安全防护装置等的监督检查。

### 8.3  记录

#### 8.3.1  服务管理过程应保留原始记录。记录应及时、准确、真实、完整，责任人签章应完整。

#### 8.3.2  应定期询问作业人员工作情况，定期回访服务对象，收集服务对象的意见，若有投诉，应积极对待，及时处理、备案，并形成完整的记录。

8.3.3  专项检查应作记录，记录应及时、准确、真实、完整，责任人签章应完整。

## 9  服务评价与改进

### 9.1  自我评价

#### 9.1.1  应定期和不定期核查、分析服务项目相关资料。

#### 9.1.2  自我评价内容

#### a)  检查和评估规章制度、操作规范的执行情况；

#### b)  询问作业人员操作规范、规章制度的落实情况；

#### c)  检查作业人员的现场记录。

### 9.2  外部评价

#### 9.2.1  应主动接受本行业相关管理部门的监督检查。

#### 9.2.2  应定期发放调查问卷，开展服务满意度调查。

#### 9.2.3  应建立服务对象的投诉、表扬记录。

### 9.3  持续改进

#### 9.3.1  应统计和分析、评估自查和外部评价结论。

#### 9.3.2  应分析服务方案和操作规范的充分性、适宜性、有效性。

#### 9.3.3  应分析作业人员服务提供与服务方案和操作规范的符合性。

#### 9.3.4  应根据分析评估结果，修订服务方案，规范服务行为，提高服务质量。

附录A

（资料性附录）

扬州市清洗保洁服务合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

合同编号：

签订时间：

签订地点：

受甲方委托，乙方承包                        清洗保洁项目。根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　项目概况

1．项目名称：

2．项目地点：

3．质量标准：

4．承包范围：

5．承包方式：

第二条　项目履行期限

1．本合同期限为     年     月     日起至     年     月     日止，根据本项目清洗保洁任务量，双方商定每次项目总工期为【   】天。甲方提前三天书面通知乙方提供服务，在收到通知后按照规定时间完成清洁任务。

- 如因整体工程延期，交叉施工等原因造成的延期，以甲乙双方协商的最终日期为准。

第三条	合同组成及解释

清洗保洁范围、内容、频率、标准、人员配置、作息时间、清洁药剂明细、材料消耗明细、工具设备明细等书面文件均为本合同组成部分。

同时，双方就服务事宜达成的补充书面协议均构成本合同的组成部分。如以上文件就同一事项存在冲突相互矛盾的约定时，以时间在后的协议或约定为准

第四条 合同价款及付款方式

1．本项目清洗保洁费用总价为：

人民币（大写）                                           元整（/次□/月□/年□）。

（小写）                              元整（/次□/月□/年□）。

2．本合同经双方签字生效后     日内，甲方应向乙方预付不少于合同总价款的     %，计人民币        元；剩余款项甲方应于服务项目验收合格后且收到乙方开具的合法有效增值税专用发票后     日内向乙方一次性全额支付，计人民币             元。

3．付款方式：

4．其他：

第五条 甲方权利及义务

1.甲方委托专门人员对乙方作业实施监督管理，并有权督促乙方人员严格执行合同规定的各项条款。

2.甲方应无偿提供乙方管理和存放设备、物品及作业人员更衣、休息的场所，以及免费提供乙方作业所需的水、电和其他支援需用器材。

3.甲方按照合同规定的服务范围及服务标准对乙方负责的服务区域进行定期或不定期的检查或抽查。对一次性服务的项目，作业服务结束后    天内进行验收，并在验收凭证上签字确认（验收人员应为本条第一条款所指定人员）。

4.甲方应在合同签订后     日内负责为乙方作业人员办理各类有关证件，做好协调工作，确保乙方在合同期内正常进场及工作。

5.对乙方工作进行考核，对未能达到本合同和附件的规定标准和要求的，应先提出整改意见并责令乙方限期整改，如在规定时间内整改仍不达标，则有权按照因此造成的损失在清洗保洁费用中相应扣减。甲方有权要求乙方对项目失职人员进行严肃处理，严重者立即更换。

6.乙方严重违反本合同和附件条款时，甲方有权单方终止本合同并限期要求乙方撤场，但应提前     日书面通知，对于合同终止前已履行部分，甲方应于乙方撤场     日内，按照本合同第四条之约定据实结算支付给乙方。

7.甲方应按本合同规定的价款和付费方式、日期准时付款。

8.负责协调内部关系，确保对乙方公司及员工的尊重，同时避免由此造成的各种伤害。

9.合同执行期内如遇政策调整，甲方应根据政策对本合同第五条约定的保洁费按照相应比例进行调整。

10.

第六条 乙方权利及义务

1.乙方应在本合同生效后根据甲方要求提供员工身份证及操作证明的复印件，所需费用由乙方承担。

2.乙方必须按照甲方的要求进行安全生产教育培训，并遵守甲方有关规章制度。

3.乙方应严格按照本合同相关条款和清洗保洁范围、流程及安全施工承诺书的规定进行清洗保洁服务作业，并接受甲方的监督、检查。

4.乙方应按照本合同规定的服务范围配备作业人员，如因乙方安排等原因而导致人员缺额的，乙方必须自行调整补足。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将合同的全部或部分项目转包、分包给其他公司或个人。

6.乙方必须按合同约定，提供作业所需之清洁设备、工具、器材及药剂。

7.乙方工作人员必须穿着统一整齐的工作服装，指定或明显位置佩戴工作证（或工牌），100%持证上岗，并购买人身意外险。

8.乙方应承担由乙方员工违规操作或未履行职责所造成重大事故的责任并作善后处理。造成重大事故的责任认定，以国家有权机关的认定为准。

9.

10.

第七条 违约责任

1.因甲方原因导致乙方不能完成合同约定服务内容的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权单方终止合同，甲方应赔偿因此给乙方造成的经济损失。

2.因甲方原因导致本合同履行期限需要延长的，甲方应挣得乙方书面同意，同时，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的经济损失。

3.因乙方自身原因不能完成合同约定服务内容的，甲方应先要求乙方限期整改并达到合同约定；逾期未整改或整改不符合合同约定的，甲方有权单方终止合同，乙方应赔偿因此给甲方造成的经济损失。

4.因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因造成事故的，由甲方承担事故责任并作善后处理。因乙方管理不善或操作不当等原因造成事故的，由乙方承担事故责任并负责善后处理。造成事故的责任认定，以国家有权机关的认定为准。

5.甲方未按本合同第五条之约定支付清洗保洁费用的，每逾期支付一天应按合同总价款的      %向乙方支付违约金，累计逾期     天的，乙方有权提前终止合同，因此造成的后果甲方自行承担。

6.甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，均应向对方支付违约金，违约金为：          。第八条 合同争议解决途径

1.本合同在履行过程中，如双方发生争议时，在不影响工作的前提下，甲乙双方应友好协商解决。

2.协商未达成一致时，提请有关部门调解（如行业协会、请求消费者权益保护委员会等）。
3.若甲乙双方协商或调解未达成一致时，双方同意任何一方可直接将争议按照下列第     种方式

解决。

（1）提交扬州市仲裁委员会仲裁（       ）

（2）任意一方向人民法院提起诉讼（       ）

第九条 附则

1. 未尽事宜双方可根据合同条款随时进行补充，并以书面形式签订补充协议。本合同补充协议及其附件与本合同具有同等效力，本合同及其附件未规定事宜均遵照中华人民共和国有关法律法规和政策执行。

2. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
    3. 本合同正本一式(    )份，双方各执(    )份，具有同等法律效力。

4.本合同如遇不可抗力因素无法继续履行时，甲、乙双方可依法主张解除合同，并及时书面通知对方。本合同自书面通知到达对方时解除。

甲方（盖章或签字）：                       乙方（盖章或签字）：

法定代表人/负责人：                       法定代表人/负责人：

委托代理人：                              委托代理人：

联系电话：                                联系电话：

年  月  日                                年  月  日

_________________________________

附件：

安全施工承诺书

为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《省政府关于进一步加强企业安全生产工作意见》，为切实履行社会责任，加强安全法制，保障安全生产。现郑重承诺如下:

一、认真落实企业安全生产主体责任。单位必须层层建立安全责任制和各项规章制度，并严格执行:建立安全生产管理机构，配备足够安全管理人员。加强现场巡查监管，落实本单位、班、组岗位的安全生产标准和操作规范，自觉接受公司及主管部门的监督管理。

二、确保安全施工资金的投入。单位必须配备足够的人员、设备、设施、器材，满足施工生产的需要，做到不安全不施工:为从业人员提供符合国家或行业标准的劳动保护用品，并监督促其按规定佩戴、使用:定期做好设备防护检修检测工作，并做好记录，努力实现单位本质安全。

三、对危险源点和易发生事故的重点部位实施有效检测、监控。落实重点部位、重点岗位应急措施，落实负责人建立定期巡回检查制度：组织参入施工事故应急救援预案演练。

四、所有员工和新进人员要进行安全知识教育。单位严格执行主要负责人、安全管理人员、特种作业人员 100%依法持证上岗。

五、依法为从业人员缴纳工伤保险。按公司有关管理规定足额提取安全费用并做到专款专用、足额存储安全生产风险抵押金，一切安全由本公司负责。

六、以上承诺，我们将切实履行。

承诺单位（盖章）：                   承诺人：（签字）：

年   月   日

附录B

（资料性附录）

高空清洗作业流程

提前两天通知有关单位

作业人员熟悉清洗方案

检查相关设备、工具、准备相关材料及清洗剂

设定地面安全区及警示牌

实施清洗

清洗施工完成通知甲方验收

验收通过填写验收单交甲方确认

撤除安全围栏

做好清洗记录

附录C

（资料性附录）

清洗规程、安全措施及保护措施

#### C.1  清洗规程

a)  吊板清洗准时到作业现场，接受班长的工作安排；

b)  在作业下方用红绳围住，并放置警示牌；检查作业面上有无影响清洗的问题（如窗户是否关好）；盖好绿化、车辆等需保护的东西；对不能遮盖的应急及时冲洗干净；

c)  辅助工接好水源、电源，并试验设备是否正常，并确定风力风向。班长监督操作工检查绳、保险绳、自锁器、座板、水枪等是否正常。根据工作安排，2 人一组，开始放绳，放绳时必须有人监护；

d)  辅助工协助班长根据清洗要求及墙体的污染情况，分配药水；

操作工穿好雨衣雨裤，并检查工具材料是否齐全，绑扎是否牢固；

e)  在辅助工的帮助下，上座板开始作业；

f)  按预先清洗方案仔细清洗，清洗工作中发现问题隐患（如清洗剂选用不当，墙面褪色；墙面脏物清洗不净；玻璃瓷片松动等)应及时报告班长；

g)  每吊落地后，应及时处理掉下杂物，多余的药水应集中倒回药 水桶内，不得随意去倒弃，不能用的药水应集中处理；

h)  清洗时应保持屋面整齐，工具材料不能随意乱放。

#### C.2  安全措施

a)  高空作业面下方严禁有人，在下方半径 5 米内用红色围住，并竖立警告牌；

b)  高空操作工必须系保险绳、安全带穿防滑鞋，安全帽，辅助工必须戴安全帽；

c)  高空作业工具（如水枪等）必须系工具安全绳，以防跌落伤人，刷子、铲子等工具必须仔细使用以防跌落；

d)  清洁外墙时必须检查住户窗户门是否关好，以防污染住户室内；

e)  放绳前必须检查绳索，放绳时，如视线不能直接看到下落点，则需在地面派人监护，并用对讲机联系，放绳、收绳作业人员必须系好安全带；

f)  绳各支点处，必须加软垫，以免损坏建筑表面及绳本身；

g)  辅助工须随时监护工作绳、安全绳、绳支架、绳结的牢固性等有关的安全工作；

h)  同组作业人员上下落差不应大于 5 米。落地后清理落下物料时吊绳固定，不能随其提动。吊板、绳索与药水桶应分别解开，卸下；

i)  清洗屋面、边角地方时必须要系安全绳，严禁随意跨越屋面；

j)  每天下完吊后，应将绳绑扎好，连续下雨或强风时，应将绳收起并放在安全处；

k)  严禁空中抛物，弃物，随身带的物品，必须绑扎牢固；

l)  高空作业人员必须集中思想，专心工作，严禁嬉戏。大风（5 级以上）、下雨天气严禁进行清洗工作；

m)  身体不适者，严禁强行高空作业；

n)  结外墙面、窗台上的杂物，必须放入桶中，严禁直接丢弃。

#### C.3  现场保护措施

a)  由于大厦周边的行人较多，针对此情况将正在清洗的楼层面用警示牌、红线围起，

用彩条布将正在清洗的楼层周边的绿化遮盖；

b)  屋面、地面各安排一名辅助人员进行巡视，及时了解情况：

c)  因高空作业清洗时沟通比较困难，在清洗时使用对讲机，可以有效地进行沟通，和了解情况：

d)  为保护好大厦外墙面，在清洗放绳时用地毯把绳子和外墙面隔离。

#### C.4  清洗洁使用说明

根据对外墙砖材质特征采用合格清洁剂（广州白云 JB122 中性全能清洁剂，白云 JB119 石材清洗剂。）

#### C.5  现场施工组织安排

a)  清洗人员、工期安排；

b)  清洗现场组织架构；

c)  相关人员职责；

d)  员工要求。

注: 其中C.5项中标后施工前提交。

施工单位: _________________________________

联 系 人: _________________________________

联系电话: _________________________________

网    址: _________________________________

年    月    日